МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГІРНИЧИЙ КОЛЕДЖ  ДВНЗ

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РОБОЧИЙ   ЗОШИТ

практичних робіт

з дисципліни «Маркшейдерське креслення»

для спеціальності

«Маркшейдерська справа»

Укладач: М.О.Кремза

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

маркшейдерських дисциплін

Протокол № __ від _____2018р.

Голова комісії______Ю.М.Дідюк

Кривий Ріг, 2018

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

1.Правила виконання гірничих  маркшейдерських креслень.

2.Нанесення розмірів. Основні написи.

3.Правила виконання маркшейдерсько-геологічних креслень. Види  маркшейдерсько-геологічних креслень.

4.Позначення елементів відкритих гірничих робіт.

5.Позначення елементів підземних гірничих робіт

6.Переріз вертикального стволу.

7.Переріз вертикального стволу.

8.Переріз відкотної виробки.

9.Переріз відкотної виробки.

10.Ведення польових журналів кутових та лінійних вимірювань

11.Ведення журналів обчислення координат пунктів підземної опорної мережі.

12.Ведення журналів обчислення координат пунктів підземної опорної мережі.

13.Ведення польових журналів нівелювання.

14.Ведення журналу тахеометричної зйомки.

1.Позначки меж гірничого підприємства.

2.Позначки промислових споруд і їх елементів.

3.Позначки опорних і зйомочних мереж.

4.Позначки гірничих виробок при відкритій розробці.

5.Позначки гірничих виробок при підземній розробці.

6.Позначки виробок для зображення їх на розрізах і в проекції на вертикальну площину.

7.Зображення свердловин

8.Зображення осередків небезпеки.

9.Зображення елементів зсуву земної поверхні.

10.Зображення позначок шкідливого впливу гірничих робіт.

11.Зображення виходів корисних копалин та гірничих порід на земну поверхню,

12.Зображення структурних і тектонічних елементів.

13.Зображення умовних позначок металевих корисних копалин.

14. Зображення умовних позначок магматичних гірничих порід.

15. Зображення умовних позначок метаморфічних і осадкових гірничих порід.

Тема заняття Правила виконання гірничих маркшейдерських креслень.

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Начертание | Толщина по отношению к толщине сплошной основной линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сплошная основная |  |  | Линия фактического контура всех горных выработок и сооружений на видах и разрезах (сечениях). Линии контуров горных выработок и сооружений на проектных чертежах |
| 2. Сплошная тонкая |  |  | Линии размерные и выносные. Линии штриховки. Линии выноски. Линии упрощенных контуров сложных криволинейных форм. Горизонтали. Изолинии. Линии границ горных пород на разрезах и сечениях |
| 3. Сплошная волнистая |  |  | Линии обрыва. Линии разграничения вида и разреза |
| 4. Штриховая |  |  | Линии невидимых контуров горных выработок, сооружений, находящихся за плоскостью проекций (разреза) |
| 5. Штрихпунктир- ная тонкая |  |  | Линии осевые и центровые горных выработок, нижняя бровка насыпей (отвалов, терриконов, навалов и др.) |
| 6. Штрихпунктир- ная утолщенная |  |  | Линии контуров горных выработок и сооружений, находящихся перед плоскостью проекций (разреза) |
| 7. Разомкнутая |  |  | Линии сечений |
| 8. Сплошная тонкая с изломами |  |  | Длинные линии обрыва на планах и разрезах |

Тема заняття . Нанесення розмірів, основні написи

ЗАВДАННЯ.

Тема заняття. Правила складання маркшейдерсько-геологічних креслень. Картограми і схеми розташування планшетів.

ЗАВДАННЯ.

Тема заняття Позначення елементів відкритих гірничих робіт

ЗАВДАННЯ.

Тема заняття Позначення елементів відкритих гірничих робіт

ЗАВДАННЯ.

Вихідні дані  для побудови зображення відкритих гірничих виробок

| Вариант | Высотные отметки площадок уступов, м | Углы откосов отступов, градус | Ширина заходки (В),м | Радиусы черпания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | α° | β° | γ° |  | R1 | R2 |
| 1 | 125 | 127 | 130 | 132 | 30 | 40 | 40 | 10 | У | 11 |
| 2 | 80 | 83 | 86 | 88 | 50 | 45 | 45 | 8 | 7 | М |
| 3 | 250 | 254 | 257 | 259 | 60 | 50 | 50 | 12 | 8 | 12 |
| 4 | 78 | 80 | 84 | 86 | 50 | 40 | 40 | 8 | 7 | 11 |
| 5 | 330 | 333 | 337 | 339 | 35 | 45 | 55 | 12 | 9 | 12 |
| 6 | 182 | 184 | 187 | 189 | 30 | 40 | 50 | 10 | 8 | 12 |
| 7 | 456 | 458 | 461 | 462 | 40 | 45 | 55 | 9 | 7 | 10 |
| 8 | 164 | 167 | 169 | 172 | 35 | 50 | 40 | 11 | 8 | 11 |
| 9 | 692 | 694 | 698 | 700 | 30 | 45 | 60 | 10 | 9 | 12 |
| 10 | 507 | 509 | 512 | 514 | 30 | 50 | 45 | 8 | 60 | 10 |

А-А                                           План

Тема заняття Позначення елементів підземних гірничих робіт

ЗАВДАННЯ.

Вихідні дані  для побудови зображення підземних гірничих виробок

| Вариант | Вид аксонометрии | Размеры выработки, м J v1 \f .1 I' |
| --- | --- | --- |
|  |  | а | в | с | d | е | f | g | h |
| I | Изометрия прямоугольная | 25 | 15 | 20 | 10 | 5 | 4 | 30 | 26 |
| 2 | Изометрия прямоугольная | 20 | 10 | 22 | 8 | 3 | 4 | 35 | 28 |
| 3 | Изометрия прямоугольная | 23 | 12 | 20 | 7 | 6 | 4 | 30 | 22 |
| 4 | Изометрия фронтальная | 21 | 14 | 20 | 10 | 4 | 4 | 32 | 27 |
| 5 | Изометрия фронтальная | 22 | 11 | 22 | 8 | 4 | 4 | 30 | 24 |
| 6 | Диметрия фронтальная | 30 | 20 | 25 | 15 | 10 | 4 | 28 | 23 |
| 7 | Диметрия фронтальная | 32 | 20 | 20 | 14 | 8 | 4 | 30 | 22 |
| 8 | Диметрия фронтальная | 30 | 18 | 22 | 16 | 12 | 4 | 32 | 24 |
| 9 | Изометрия горизонтальная | 20 | 12 | 16 | 12 | 5 | 4 | 25 | 20 |
| 10 | Изометрия горизонтальная | 22 | 14 | 15 | 10 | 6 | 4 | 22 | 18 |

Тема заняття Переріз вертикального стволу

ЗАВДАННЯ.

Тема заняття  Переріз відкотної виробки

ЗАВДАННЯ.

Тема заняття  . Ведення польових журналів вимірювання горизонтальних кутів

ЗАВДАННЯ.

Журнал вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів

Журнал вимірювання горизонтальних кутів способом повторень

Журнал вимірювання горизонтльних кутів способом кругових прийомів

Тема заняття . Журнал вимірювання горизонтальних кутів та кутів  нахилу

ЗАВДАННЯ.

Тема заняття . Відомість вимірювань та обчислення довжини лінії

ЗАВДАННЯ.

Тема заняття Ведення журналів обчислення координат пунктів підземної опорної мережі

ЗАВДАННЯ.

Тема заняття  Ведення польових журналів

ЗАВДАННЯ.

Журнал технічного нівелювання

| № станції | № точки | Відліки по рейці | Перевищення, мм | ГІ | Відмітки Н, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задній a | Перед ній b | Пром. c | Обчис лені h обч | середні h ср | Виправ лені h испр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rp1 ПК0 | 1421 6206 | 2418 7205 |  | -997 -999 | +5 -998 | -993 |  | 21000 20007 |
| 2 | ПК0 ПК1 | 0310 5095 | 2833 7622 |  | -2523 -2527 | +10 -2525 | -2515 |  | 20007 17492 |
| 3 | ПК1 П +15 П +20 Л +9 Л +20 ПК2 | 0581 5372 | 2569 7358 | 1736 1510 2465 0733 | -1988 -1986 | +10 -1987 | -1977 | 18073 | 17492 16337 16563 15608 17340 15515 |
| 4 | ПК2 +60 ПК3 | 0491 5273 | 2380 7164 | 1932 | -1889 -1891 | +10 -1890 | -1880 | 16006 | 15515 14074 13635 |
| Σa = 24749 | Σb = 39549 |  | Σh обч = -14800 | Σh ср = -7400 |  |  |  |  |  |  |

Посторінковий контроль 
Σa - Σb = -14800 = Σh обч = 2 * Σh ср

Тема заняття Ведення журналу тахеометричної зйомки

Тема заняття. Позначки  меж  гірничого підприємства

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Окантовка границы отвода: |  |  |
| а) земельного |  | Желтый 4 |
| б) горного |  | Красный 2 |
| в) водного |  | Синий 9 |
| 2. Граница: |  |  |
| а) территории, подработанной горными работами |  | Красный 2 |
| б) опасной зоны горящих отвалов |  | Красный 2 |

Тема заняття .  Позначки промислових споруд і їх елементів

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Характеристика промышленного здания: |  | См. п.4.1 |
| а) название, например | Под.маш. |  |
| б) цифровые данные | 7,8 225,3 |  |
| в) строительный материал |  |  |
| г) разрушение здания под влиянием горных работ д) защита здания от вредного влияния горных работ |  |  |
| 2. Копер: |  |  |
| а) металлический с укосинами и опорами укосин |  |  |
| б) башенный |  |  |
| 4. Сооружение открытое, производственная площадка |  |  |

Тема заняття.  Позначки опірних і зйомочних пунктів в шахті

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Пункт на открытых разработках: |  |  |
| а) опорной сети |  |  |
| б) съемочной сети постоянный |  |  |
| в) съемочной сети временный |  |  |
| 2. Точка пикетная, реечная, тахеометрической съемки, съемки по профильным линиям, по сетке и точка наземной стереофотограмметрической схемки |  |  |
| 3. Сетка съемочная прямоугольная |  |  |

Тема заняття.  Позначки гірничих виробок при відкритій розробці

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Откос уступа по почвенному слою на всех планах |  |  |
| 2. Бровка откоса уступа, подуступа и траншеи на всех планах: |  |  |
| а) верхняя |  |  |
| б) нижняя |  |  |
| 3. Откос уступа на совмещенном плане горных выработок карьера в случае, если проекция откоса уступа в масштабе чертежа: |  | См. п.3.1 |
| а) 3,0 мм и более |  |  |
| б) менее 3,0 мм |  |  |
| в) не изображается |  |  |
| 4. Откос уступа на сводном плане горных выработок карьера: |  | См. п.3.1 |
| а) по вскрыше (например, когда проекция откоса уступа в масштабе чертежа 3,0 мм и более) |  |  |
| б) по полезному ископаемому (например, когда проекция откоса уступа в масштабе чертежа менее 3,0 мм) |  | См. п.3.1 |
| в) по вскрыше и полезному ископаемому (например, когда проекция откоса уступа в масштабе чертежа не изображается) |  |  |

Тема заняття. Позначки гірничих виробок при підземній  розробці

| аименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
|  | масштабное | безмасштабное |  |
| 1. Устье и сечение вертикального ствола: |  |  | Цвет, принятый для материала крепи, и синий 9 |
| б) прямоугольное |  |  | Цвет, принятый для материала крепи, и синий 9 |
| 2. Устье и сечение шурфа: а)прямоугольное |  |  | Цвет, принятый для материала крепи, и синий 9 |
| 5. Выработка: |  |  | Цвет, принятый для материала крепи (например, для металла) |
| а) горизонтальная |  |  |  |
| б) наклонная |  |  |  |
| в) горизонтальная и наклонная в масштабе 1:10000 |  |  |
| 6. Устье и сечение вертикальной и наклонной выработки: |  |  | Синий 9 |
| а) идущей вверх от изображаемого горизонта |  |  |  |
| б) идущей вниз от изображаемого горизонта |  |  |  |
| в) пересекающей изображаемый горизонт |  |  |  |
| 9. Забой очистной выработки, нанесенный: |  |  |
| а) по съемке |  |  |
| б) предположительно |  |  |

Тема заняття.  Позначки виробок для зображення їх на розрізах

ЗАВДАННЯ.

|  | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | масштабное | безмасштабное | Цвет |
| 1. Устье выработки: |  |  |  |
| а) вертикальной |  |  | Цвет, принятый для материала крепи |
| б) наклонной |  |  | То же |
| в) горизонтальной |  |  | " |
| г) законсервированной |  |  | Цвет, принятый для материала крепи, и красный 2 |
| д) ликвидированной |  |  | То же |

Тема заняття. Зображення свердловин та розвідувальних і експлуатаційних виробок

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Устье скважины: |  | Синий 9 |
| а) на земной поверхности |  |  |
| б) подземной |  |  |
| 2. Скважина: |  | См. п.4.4 |
| а) в общем виде |  |  |
| б) пересекающая контакт полезного ископаемого с вмещающей породой |  |  |
| 3. Точка встречи скважины с кровлей или почвой тела полезного ископаемого или пересечения плоскости проекции |  |  |

Тема заняття   Викреслювання очагів небезпеки та меж безпечного ведення гірничих робіт

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 3. Место проявления горного давления: б) горный удар |  | Красный 2 |
| 5. Очаг пожара: а) действующего |  | Красный 2 |
| 8. Граница: а) техническая б) безопасного ведения горных работ, целика предохранительного, барьерного и профилактического в) двухсотметровой зоны |  | Красный 2 |
| 9. Вывал (купол) в выработке на плане: а) незабученный б) забученный в) обработанный цементным рас твором |  | Красный 2 Красный 2 Красный 2 и светлый зеленый 7с |

Тема заняття . Зображення зсувів земної поверхні і гірничих порід ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Репер на поверхности и в горной выработке открытый: |  |  |
| а) исходный |  |  |
| б) опорный |  |  |
| в) рядовой |  |  |
| 2. Репер на поверхности и в горной выработке скрытый: а) исходный |  |  |
| б) опорный в) рядовой |  |  |
| 3. Репер стенной |  |  |
| 6. Репер-пара в подземной выработке: а) в кровле и подошве б) в боках |  |  |
| 8. Линия профильная |  |  |

Тема заняття.  Зображення шкідливого впливу гірничих робіт і мерзлотних явищ

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
|  | на плане | на разрезе |  |
| 1. Вектор сдвижения |  |  |
| 2. Кривая сдвижения или деформации на определенную дату наблюдений |  | См. п. 2.2 |
| 3. Граница мульды сдвижения |  |  |
| 4. Граница зоны: |  |  |
| а) плавных сдвижений |  |  |
| б) трещин |  |  |
| в) опасных сдвижений |  |  |
| 5. Изолиния: |  |  |
| а) оседания |  | Пурпурный 1 |
| б) горизонтальных деформаций растяжения |  | Красный 2 |
| в) горизонтальных деформаций сжатия |  | Желтый 4 |
| г) кривизны |  | Синий 9 |
| д) скорости оседания |  | Фиолетовый 10 |

Тема заняття .  Зображення вентиляційних споруджень і обладнання

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Струя вентиляционная |  | Красный 2 (входящая) или синий 9 (исходящая) |
| 2. Утечка воздуха |  | Красный 2 (входящая) или синий 9 (исходящая) |
| 3. Вентилятор стационарный |  | Красный 2 (входящая) или синий 9 (исходящая) |
| 4. Вентилятор местного проветривания, временный |  |  |
| 5. Выработка погашенная недействующая |  |  |

Тема заняття . Зображення позначок транспорту, транспортного обладнання

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Путь узкоколейный рельсовый с границей настилки по типам рельсов в горизонтальной выработке |  |  |
| 2. Знак пикетный |  |  |
| 3. Ось рельсового пути |  |  |
| 4. Разминовка со стрелочным переводом: |  |  |
| а) автоматическим |  |  |
| б) ручным |  |  |
| 5. Путь узкоколейный рельсовый в наклонной выработке |  |  |
| 8. Величина радиуса закругления |  |  |
| 9. Направление и величина уклона рельсового пути |  | Красный 2 |

Тема заняття  Зображення  форм тіл корисних копалин

ЗАВДАННЯ.

Таблиця1

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Выход (обнажение): |  |  |
| б) пласта полезного ископаемого, пластообразной залежи, жилы |  | Цвет, принятый для полезного ископаемого по табл. 6 Синий темный 9т |
| в) тела полезного ископаемого неправильной формы |  | То же |

Таблиця 2

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Контур тела полезного ископаемого: |  |  |
| а) геологический, полного выклинивания |  |  |
| б) промышленный прослеженный |  |  |
| в) промышленный предполагаемый |  |  |
| г) по минимальной промышленной мощности |  |  |
| д) по минимальному бортовому содержанию основного компонента |  |  |
| е) по максимально допустимому содержанию вредного компонента |  |  |
| 3. Граница участка полезного ископаемого по технологическим маркам, сортам, типам, процентному содержанию полезного и вредного компонентов |  |  |
| 8. Граница блока подсчета запасов полезного ископаемого: |  |  |
| а) балансовых |  | Темный синий 9т |
| б) забалансовых |  |  |

Тема заняття .  Зображення структурних та тектонічних елементів

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Контакт горных пород прослеженный: |  |  |
| а) согласный |  |  |
| б) несогласный |  |  |
| 2. Контакт горных пород предполагаемый: |  |  |
| а) согласный |  |  |
| б) несогласный |  |  |
| 3. Ось синклинали: |  |  |
| а) на плане |  |  |
| б) на разрезе и проекции на вертикальную плоскость |  |  |
| 4. Ось антиклинали: |  |  |
| а) на плане |  |  |
| б) на разрезе и проекции на вертикальную плоскость |  |  |
| 5. Залегание пород: |  |  |

| а) наклонное |  |  |
| --- | --- | --- |
| б) горизонтальное |  |  |
| в) вертикальное |  |  |
| г) опрокинутое |  |  |

Тема заняття . Зображення умовних позначок корисних копалин

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Руда железная: |  |  |
| а) мартитовая богатая |  | Темный синий 9т |
| б) мартитовая «шелестуха» |  |  |
| в) краско-мартитовая |  |  |
| г) красковая |  |  |
| д) глиноземистая |  |  |
| е) магнетитовая |  |  |
| ж) бурая |  |  |
| з) сидеритовая |  |  |

Тема заняття . Зображення умовних позначок магматичних гірничих порід

ЗАВДАННЯ

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
|  | черно-белое | цветное |  |
| 1. Породы нормального ряда: |  |  |  |
| а) кислого состава |  |  | Красный 2 |
| б) среднего состава |  |  | Оранжевый 3 и красный 2 |
| в) основного состава |  |  | Зеленый 7 |

.Тема заняття .  Зображення умовних позначок осадкових та метаморфічних гірничих порід

ЗАВДАННЯ.

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1. Слой почвенно-растительный |  |
| 8. Песок крупнозернистый (0,5 - 2,0 мм) |  |
| 10. Песок мелкозернистый (0,1 - 0,2 мм) |  |
| 13. Глина |  |
| Наименование | Условное обозначение |
| 4. Песчаник крупнозернистый |  |

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1. Известняк |  |

Тема заняття . Зняття копії плану гірничих виробок масштабу 1:1000 або 1:2000

ЗАВДАННЯ.

.